| Připomínkující | Kapitola/článek | Odstavec/ obrázek/ tabulka (např. tabulka 1) | Typ připo-mínky1) | Připomínka | Navrhovaná změna (připomínkující) | Vypořádání připomínky (zpracovatel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREdistribuce,a.s. | Příloha C | Obrázky C.1 a C.2 | Technická | MCS-Road – nesouhlasíme s umístěním před silové kabely, jedná se o sdělovací kabely. Poloha MCS-Road těsně u budov znemožňuje instalaci a opravy silových kabelů. |  | Dne 18.10.2019 se konala schůzka zástupců PRE, CETIN, SITEL, VNICTP a Sweco Hydroprojekt. Pro MCS-Road se používá frézování (nikoliv výkop), není nutné stavební povolení, je možno dodržet krátké termíny. Účastníci diskutovali o možnosti detekce optických kabelů (zaměře-ní, digitální mapa, detekční pásek). Při křížení s jinými vedeními je nutná ruční práce, aby optické kabely nebyly poškozeny. V místě křížení musí být zvýšená mechanická ochrana MCS-Road proti poškození. Bylo rozhodnuto, že MCS-Road bude v přidruženém prostoru umístěno nad sdělovacími kabely. |
| CETIN a.s. SITEL spol. s r.o. VNICTP z.s. | Příloha C | Obrázky C.1 a C.2 | te | MCS-Road je bezvýkopová technologie pro ukládání optických mikrokabelů. Tato technologie je velmi významná pro umožnění optických připojení uživatelů Internetu, popř. dalších datových služeb. K připomínce PREdistribuce, že poloha MCS-Road těsně u budov znemožňuje instalaci a opravy silových kabelů: Silové kabely jsou instalovány (zavedeny) do objektů ještě před konečnou úpravou povrchu chodníků a teprve následně jsou do povrchu (asfaltové vrstvy) chodníků ukládány mikrokabely. Četnost poruch silových kabelů v jejich průběhu je téměř mizivá a tím i nutnost jejich oprav. Z informací o případných opravách v sítích se silovými kabely jde převážně o zásahy v jejich kabelových spojkách. Výstavba sítí SEK a digitalizace společnosti je v národním zájmu, prosím hledejme cesty, jak tyto instalace umožnit. |  |  |

